## Slide 1: أولا :- أنواع الأخشاب
أهم أنواع الأخشاب المستخدمة في الشدات الخشبية
1- العروق الفلليري وتستخدم في القوائم الرئسية (4*4 او5*5 بوصة ).
2- الخشب الموسكي (5*2 بوصة )
3- الخشب البونطي ويستخدم في الفرشات والسقالات (9*2 بوصة).
4- ألواح اللتزانة وهي الملاصقة للخرسانة المسلحة ( 4*1 او 5*1 أو 6*1 بوصة )

## Slide 2: الاستخدامات
1- الفرشات : عبارة عن ألواح من خشب البونطي أو من عروق فلليري توضع أعلي القوائم الرئيسية في الأدوار الأرضية والبدرومات .
2- القوائم الرئيسية : عروق فلليري توضع فوق الفرشات وتثبت معها بمسمار وتوضع موازية بطول واتجاه المكان علي مسافات محورية سواء في اتجاه الطول أو العرض .
3- المدادات : عروق فلليري مثل القوائم الرئيسية وهي توضع في مستوي أفقي علي جوانب الحفر وتثبت بواسطة خوابير خشبية .
4- البراندات : عروق فلليري مثل القوائم الرئيسية وتثبت أفقيا بالتعامد مع بعضها البعض مع القوائم الرئسية .

## Slide 3: الاستخدامات
5- العرقات : عبارة عن مدادات من الخشب الموسكي توضع في اتجاه يوازي طول المكان الموضوعة فيه وذالك علي منسوب يوازي ارتفاع السقف مطروح منه سمك ألواح التجليد .
6- ألواح التطبيق : هي ألواح من خشب اللتزانة توضع أعلي القطاع بالمسمار بحيث تكون كل الألواح متلاصقة مع بعضها حتي لا يتسرب زبد مونة الخرسانة .
7- قاع الكمرات : ألواح لتزانة تثبت أعلي القطاع وتقوم بعرض الكمرة وبطولها .
8- طبالي الجوانب : هي مجموعة من ألواح اللتزانة توضع بجوار بعضها بارتفاع الجنب و تثبت بواسطة عوارض خشبية .

## Slide 4: الاستخدامات
9-الشيكال : فضلة من خشب اللتزانة الغرض منها تثبيت الجوانب في أماكنها ويسمر أحد طرفيها من أعلي علي طبلية الجنب ومن أسفل علي المدادات .
10- الدكمة : فضلة من خشب اللتزانة الغرض منها زنق جوانب الطبالي بالقوائم أو المدادات .
11- الخابور : فضلة من خشب اللتزانة أحد طرفيها مسلوب والغرض منها تثبيت المدادات الخشبية في أماكنها علي أسطح فرشة الأساس .
12- الكمرات : عروق فلليري قصيرة وتستعمل لزنق طبالي وجوانب الميد وتربط بين قائمين للتقوية .

## Slide 5: الاستخدامات
13- القمط الحديد : الغرض منها تثبيت عناصرالشدة الخشبية مع بعضها .
14- الضفدعة : هي قمط من الحديد أو فضلة من خشب اللتزانة تثبت بالقوائم الرئسية والغرض منها المساعدة في حمل هذه العناصر .
15- الحطات الموسكي : مجموعة مكونة من أربع قطع من الخشب الموسكي .
16- الشنايش : ثقب بطول سمك الحائط يترك أثناء بنائها والغرض منها ترك فراغ لمرور القمط الحديدية داخلها لتثبيت القوائم الرئيسية .

## Slide 6: اختيار الأخشاب المستعملة في الشدات
يجب أن تكون هذه الأخشاب
سليمة خالية من (الانحناء – الالتواء – الانفصام – العقد الخبيثة ).
أن يكون التجفيف طبيعي حتي لا تلتوي من كثرة امتصاصها للماء.
ألا يقل سمك اللوح عن 2.5 سم .

## Slide 7: تخزين الأخشاب
يعتبر سوء التخزين من العوامل المسببة للنقص في المحصول الخشبي ومثال ذالك رش الأخشاب تحت وهج الشمس لذالك وجب الاتي
رص الأخشاب فوق طبلية خشبية أو خرسانية مستوية أفقية .
رص الأخشاب بترك فراغ بينهم .
أن يكون مكان التخزين جيد التهوية وقريب من مكان الاستهلاك .
رش الرصات بمحمول للوقاية من الحشرات وارتفاع درجات الحرارة .

## Slide 8: مدة استهلاك الأخشاب
وهي من أهم العوامل التي يعمل حسابها حيث تضاف قيمة الأخشاب المستهلكة الي تكاليف الخرسانة .

## Slide 71: مدة فك الشدات بالنسبة للأسمنت البورتلاندي
جوانب الميد و الكمرات
و القواعد و الأعمدة
و اللبشة و الحوائط : 24 ساعة .
البلاطة : 7 أيام .
الكابولى : 15 يوم .
نصف المدة السابقة .
الأسمنت البورتلاندي سريع التصلد